## Slide 1: Previsão de geração de Potência
José Diniz Junior RA:183134
Roberto Leonardo Rodrigues RA:060235

## Slide 2: Problema
Geração de energia por fontes não renováveis;
Qualidade do ar, meio ambiente;
A geração de energia através de painéis solares representa uma pequena fatia na matriz energética do Brasil, cerca de 0,82 %;
Fontes:
https://www.portal-energia.com/matriz-energetica-brasileira/
http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica
https://blog.bluesol.com.br/energia-solar-no-brasil-panorama/

## Slide 3: Oportunidade
Propor um sistema para previsão de geração de potência, utilizando técnicas de machine learning.
Visando uma melhor estimativa para investimento e geração de energia em um determinado local.
Cálculo
Energia = Potência x tempo x rendimento

## Slide 4: Yingli
Modelo: 245 W
Utilizando dados de estações meteorológicas e de painéis solares do Smart Campus Facens.

## Slide 5: Pesquisas e relações
O principal objetivo dos trabalhos analisados é a previsao de geração de energia com a junção de dados fotovoltaicos e meteorológicos.
Previsão com poucos dados;
Previsão para próximas 24 horas;
Variação de técnicas de classificação para encontrar erros no sistema de geração;

## Slide 6: DataSets – (julho 2018 a junho 2019)
Fotovoltaico
Meteorologico
Registros: 8.022.697
Campos
  data
  energia_dia
  energia_ano
  energia_total
  potencia
  power_led
  solarnet_led
  solarweb_led
Registros: 50.502
Campos
  data
  deficit_vapor_vmin
  deficit_vapor_vmedio
  ponto_orvalho_vmin
  ponto_orvalho_vmedio
  precipitacao_valor
  radiacao_solar_valor
  temperatura_ar_vmin
  temperatura_ar_vmedio
  temperatura_ar_vmax
  umidade_ar_vmin
  umidade_ar_vmedio
  umidade_ar_vmax
  velocidade_vento_vmedio
  velocidade_vento_vmax
Registros: 44.352 (308 dias)
Campos
  data
  energia
  deficit_vapor_vmedio
  ponto_orvalho_vmedio
  precipitacao_valor
  radiacao_solar_valor
  temperatura_ar_vmedio
  umidade_ar_vmedio
  velocidade_vento_vmedio
FotoMet_P1_DataSets_10T

## Slide 7: DownSample e UpSample
Foi realizado as alterações para padronizar os dois datasets com a medição de 10 em 10 minutos cravados usando a somatória no dataset fotovoltaico e a média no dataset meteorológico, e após isso foi feito merge unindo os dois datasets(FotoMet_P1_DataSets_10T)
)

## Slide 8: Radiação por potência
Gráficos

## Slide 9: Umidade por potência
Gráficos

## Slide 10: Correlação dos dados

## Slide 11: Regressão Linear com Radiação Solar

## Slide 12: Regressão Linear sem Radiação Solar

## Slide 13: Randon Forest com Radiação Solar

## Slide 14: Randon Forest sem Radiação Solar

## Slide 15: XGB com Radiação Solar

## Slide 16: XGB sem Radiação Solar

## Slide 17: LSTM sem radiação